О порядке производства работ в охранных зонах газопроводов

## С началом весеннего периода происходит оживление на строительных площадках, и многие строительные работы возобновляются после зимнего периода.

## Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25 октября 2022 года № 726 утверждено «Положение о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования».

## Согласно документу определены следующие размеры охранных зон:

## вдоль газопроводов высокого давления I категории – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 10 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

## вдоль газопроводов высокого давления II категории – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 7 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

## вдоль газопроводов среднего давления – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 4 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

## вдоль газопроводов низкого давления – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 2 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

## вдоль подводных переходов газопроводов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов газопроводов на 50 метров с каждой стороны;

## вокруг зданий ГРП, ШРП, территорий АГЗС, РУ и групповых баллонных установок – в виде участка земли, ограниченного условной линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 10 метров во все стороны.

## В границах охранных зон запрещается:

## -перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс

## подземных газопроводов и мест расположения сетевых сооружений на них,

## контрольно-измерительные пункты;

## -открывать самовольно люки газовых колодцев и коверов, двери ГРП,

## станций защиты газопроводов от коррозии, открывать и закрывать краны и

## задвижки, отключать и включать средства энергоснабжения и телемеханики

## газопроводов;

## -устраивать свалки, выливать агрессивные жидкости, в том числе растворы

## кислот, солей и щелочей;

## -складировать материалы и оборудование (в том числе для временного

## хранения) вдоль трассы подземного газопровода в пределах 2 метров по обе

## стороны от оси, а также производить посадку деревьев и кустарников всех

## видов в пределах 1,5 метра по обе стороны от оси газопровода;

## -разрушать сооружения и устройства, предохраняющие газопроводы и

## сооружения на них от повреждений;

## - бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами,

## волокушами, проводить траление жёсткими и полужёсткими тралами;

## -разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники

## огня;

## -проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей,

## не занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ;

## -осуществлять строительство зданий, строений и сооружений.

## В 75 % случаях техническими причинами инцидентов являлось проведение земляных работ с использованием землеройной техники в охранных зонах газопроводов без определения его точного местоположения путем открытия шурфов в ручную.

## Организационной причиной инцидентов послужило производство земляных работ в охранных зонах газопроводов без вызова представителей газоснабжающих организаций. В таких случаях с высокой долей вероятности придется нести ответственность за необдуманные действия.

## Обращаем внимание субъектов хозяйствования, что согласно статьи 18.34 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 2021 года №91-3 с учетом изменений и дополнений нарушение правил охраны магистральных и иных трубопроводов, влечет наложение штрафа в следующих размерах: на физическое лицо от десяти до сорока базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 50 базовых величин, на юридическое лицо – до 200 базовых величин.

## Ведущий госинспектор

## Мозырского отдела Госпромнадзора				Евгений Бежелев